移动数字化X射线摄影成像系统需求

| 序号 | 技术和性能名称 | 招标要求 | 投标设备参数 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 |  |  |  |
| 1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变式 |  |  |
| 1.2 | 最大频率 | ≥50kHz |  |  |
| *1.3 | 标称功率 | ≥40kW |  |  |
| 1.4 | 最大输出电压 | ≥150kV，以便于尘肺病人的拍摄需要。 |  |  |
| 1.5 | 最大电流（100KV时） | ≥400mA |  |  |
| 1.6 | 最大mAs下输出电压 | 80kV @400mAs |  |  |
| 1.7 | 遥控曝光控制器 | 具有 |  |  |
| 1.8 | 两档式曝光手闸 | 具有 |  |  |
| 2 | X线球管 |  |  |  |
| *2.1 | 阳极热容量 | ≥300kHu |  |  |
| 2.2 | 阳极类型 | 旋转阳极球管 |  |  |
| 2.3 | 球管焦点 | 双焦点，其中小焦点≤0.6、大焦点≥1.2mm |  |  |
| 2.4 | 阳极靶角 | ≥12° |  |  |
| 3 | 束光器 |  |  |  |
| 3.1 | 束光器旋转 | ≥ ±90° |  |  |
| 3.2 | 距离尺 | 具有 |  |  |
| 3.3 | 定位视野指示灯 | 具有 |  |  |
| 3.4 | 主机运动控制键 | 具有 |  |  |
| 4 | 球管支撑臂 |  |  |  |
| 4.1 | 结构 | 旋转式可伸缩臂结构 |  |  |
| 4.2 | 功能 | 狭小病房内，不需移动主机可以做到左、右定位 |  |  |
| 4.3 | 锁定方式 | 电磁锁定 |  |  |
| 4.4 | 多解锁开关 | ≥ 4处 |  |  |
| 4.5 | 管球支架立柱旋转 | ≥ ±280° |  |  |
| 4.6 | 管球沿支撑臂旋转 | ≥ ±180° |  |  |
| 4.7 | 管球沿水平轴旋转 | 向外≥90°、向内≥20° |  |  |
| *4.8 | 主立柱高度 | 为便于操作人员推动机器穿梭于路况复杂的院区，要求主柱最低高度≤150cm |  |  |
| 4.9 | 最大水平伸展范围（在最大垂直高度拍摄时） | ≥120cm |  |  |
| 5 | 主机系统 |  |  |  |
| 5.1 | 主机移动方式 | 电动移动，并具有电池剩余电量指示 |  |  |
| 5.2 | 球管侧控制主机运动 | 具有 |  |  |
| 5.3 | 碰撞感受器 | 前端有碰撞机械或压缩气囊感应器,碰到障碍物能自动刹车 |  |  |
| 5.4 | 曝光电力供应 | 电池，要求与主机运动电池相互独立，并具有电池剩余电量指示 |  |  |
| 5.5 | 应急电力供应 | 电池电量不足时,可直接使用市电进行拍摄 |  |  |
| 6 | X线探测器 |  |  |  |
| 6.1 | 探测器数量 | 两套 |  |  |
| 6.2 | 探测器类型 | 非晶硅 |  |  |
| *6.3 | 有效成像面积 | 为适应不同的病人，需提供14*17英寸、17*17英寸各一套 |  |  |
| 6.4 | 探测器总像素 | 14*17英寸：≥900万像素；17*17英寸：≥1100万像素 |  |  |
| 6.5 | 像素大小 | ≤139μm |  |  |
| 6.6 | 探测器厚度 | ≤15MM |  |  |
| 6.7 | 空间分辨率 | ≥3.6LP/MM |  |  |
| 6.8 | 探测器信号传输 | 无线传输 |  |  |
| 6.9 | 探测器电池 | 每块探测器标配可拔插电池两块 |  |  |
| 6.10 | 探测器充电 | 在线和离线专用充电器各一套 |  |  |
| 6.11 | 拓展应用 | 探测器具有单独注册证，在需要时可配合医院现有的胃肠机、床边机、拍片机进行数字化摄影 |  |  |
| 7 | 操作控制处理系统 |  |  |  |
| 7.1 | 显示及操作 | 液晶触摸屏，可录入病人信息、设定X线曝光参数，并进行图像处理 |  |  |
| 7.2 | 显示屏尺寸 | ≥17吋 |  |  |
| 7.3 | 主机硬盘 | ≥500G |  |  |
| 7.4 | 图像预览时间 | ≤3S |  |  |
| 7.5 | 图像存储 | ≥2000幅 |  |  |
| 7.6 | 操作系统语言 | 中文 |  |  |
| 8 | 应用软件 |  |  |  |
| 8.1 | 软件产地 | 为确保系统整机性能稳定性，必须提供平板制造商的原厂应用软件 |  |  |
| 8.2 | 患者登记 | 从HIS/RIS获得患者信息与手动登记患者信息 |  |  |
| 8.3 | 自动曝光区域选定 | 有 |  |  |
| 8.4 | 图像边缘强化处理 | 有 |  |  |
| 8.5 | 图像滤波选择 | 有 |  |  |
| 8.6 | 动态范围调整 | 有 |  |  |
| 8.7 | 亮度、对比度调整 | 有 |  |  |
| 8.8 | 图像放大显示 | 有 |  |  |
| 8.9 | 旋转、镜象显示 | 有 |  |  |
| 8.10 | 显示图像标记 | 有 |  |  |
| 8.11 | 打印编辑 | 有 |  |  |
| 8.12 | 长骨拼接功能 | 有，提供有示例图片的彩页 |  |  |
| 9 | DICOM网络支持 |  |  |  |
| 9.1 | DICOM Send | 具有 |  |  |
| 9.2 | DICOM Print | 具有 |  |  |
| 9.3 | DICOM Worklist | 具有 |  |  |
| 10 | 可折叠射线防护装置 |  |  |  |
| 10.1 | 移动DR拍摄时，病房没有有效的防护装置，要求提供移动DR专用防护装置 | 1套 |  |  |
| 10.2 | 结构 | 符合射线锥形行进路线的非方形的防护罩，可以折叠 |  |  |
| *10.3 | 防护效果 | 所拍摄部位产生的散射线能够被防护罩完全罩住，防护罩和移动DR缩光器之间能紧密吻合，散射线不会泄漏，曝光时不会影响同病房人员、操作技师可以近距离看着病人进行安全曝光 |  |  |
| 10.4 | 照射野调节 | 防护罩的出线口可以任意调节大小 |  |  |
| 10.5 | 便携携性 | 防护装置折叠后面积≤40*40CM、厚度≤6厘米，具有把手，便于携带，闲置时可以挂在主机立柱上 |  |  |
| 10.6 | 销售资质 | 提供产品备案及生产许可证书复印件 |  |  |
| 11 | 安装、验收及其他要求 |  |  |  |
| 11.1 | 售后服务 | 整机保修≥1年 |  |  |
| 11．2 | 卖方应负责与院方沟通并进行机房设计和设备安装调试 | 提供 |  |  |
| 11.3 | 提供800免费客服电话 | 提供 |  |  |
| 11.4 | 用户操作手册和维修手册 | 提供 |  |  |
| 11.5 | 设备的详细配置清单 | 提供 |  |  |